SZCZEGÓŁOWY OPIS

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(WARUNKI TECHNICZNE)

I.	Przedmiot zamówienia.

Dostosowanie poziomej osnowy pomiarowej do przejścia z układów: „lokalnego” miasta Drawsko Pomorskie oraz „1965/3” do PUWG „2000/15”
– łącznie z transformacją poziomej osnowy pomiarowej do PUWG „2000/15” dla obszaru powiatu drawskiego.

- Obszar opracowania.

Obszarem opracowania jest teren powiatu drawskiego, w skład którego wchodzą następujące jednostki ewidencyjne:

- Gm. Drawsko Pomorskie

#### m. Drawsko Pomorskie

- Gm. Złocieniec

m. Złocieniec

- Gm. Kalisz Pomorski

m. Kalisz Pomorski

- Gm. Czaplinek

m. Czaplinek

- Gm. Ostrowice

- Gm. Wierzchowo

III.	 Ustalenia dla obszaru opracowania.

1.	 Zebranie danych w Powiatowym Zasobie Geodezyjno – Kartograficznym
w Drawsku Pomorskim, dotyczących poziomej osnowy podstawowej I klasy oraz szczegółowych osnów poziomych II – ej i III – ej klasy oraz poziomej osnowy pomiarowej.

2.	Przeprowadzenie wywiadu terenowego, w trakcie którego należy:

	Dokonać inwentaryzacji punktów istniejących przewidzianych do pomiaru metodą satelitarną GPS ( patrz tabela projektowanych wektorów GPS ) – dla poziomej osnowy pomiarowej oraz wybranych punktów poziomej osnowy szczegółowej III klasy.

3.	 Wykonanie zadania.

Głównym celem jest dostosowanie poziomej osnowy pomiarowej obszaru powiatu drawskiego do przejścia z układu ,,1965/3’’ do PUWG ,,2000/15’’ oraz dla terenu miasta Drawsko Pomorskie z „układu lokalnego” do układu „2000/15” (poza obrębem ewidencyjnym nr 20 miasta Drawsko Pomorskie, który jest w układzie „1965/3”) łącznie z transformacją całości osnowy pomiarowej do PUWG „2000/15”.

Pozioma osnowa pomiarowa obejmuje 7034 punktów.

Układ ,,1965/3’’- obowiązujący w północno – zachodniej części kraju, układ współrzędnych państwowych będący podstawą tworzenia mapy zasadniczej kraju, realizujący odwzorowanie quasi – stereograficzne powierzchni elipsoidy Krasowskiego na płaszczyznę, ze skalą w punkcie głównym mo = 0.9998; współrzędne elipsoidalne punktu głównego: Bo = 53o 35’ 00’’;  Lo = 17o 00’ 30’’
- zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U. Nr 70, poz. 821). Układ ,,1965’’ obowiązuje do 31 grudnia 2009 roku.

Układ ,,2000/15’’- nowy układ współrzędnych dla opracowania map wielkoskalowych – realizujący odwzorowanie Gaussa – Krügera powierzchni elipsoidy GRS’ 80 na płaszczyznę w pasie o szerokości
3o, z południkiem środkowym 15o oraz ze skalą zmiany długości na tym południku
mo = 0.999923. Na terenie powiatu drawskiego jest usytuowanych:

- 38 punktów podstawowej osnowy poziomej I – ej klasy

- 171 punktów szczegółowej osnowy poziomej II – ej klasy

- 2466 punktów szczegółowej osnowy poziomej III – ej klasy

Wyżej wymienione punkty są określone w układach: „1965/3”
i PUWG „2000/15’’, w oparciu o które należy opracować analizę dokładności (w satelitarnej technice GPS ) istniejącej sieci poziomej osnowy pomiarowej obszaru powiatu drawskiego, a następnie wykonać przeliczenie i transformację do PUWG ,,2000/15’’.

Punkty bazowe [podstawowej poziomej osnowy I – ej klasy oraz szczegółowej osnowy poziomej II – ej klasy] stanowią poniższy wykaz z Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:

Wykaz przeliczonych współrzędnych podstawowej i szczegółowej osnowy poziomej I-ej i II-ej klasy

z układu EUREF'89 na układ "2000".

Lo = 15

POWIAT DRAWSKI

| Numer | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 332.342-20 | 5947235.9820 | 5552220.2300 |
| 332.424-18 | 5951265.6640 | 5581032.4030 |
| 332.432-19 | 5945505.8400 | 5565312.3130 |
| 332.433-20 | 5942613.4970 | 5559139.8530 |
| 332.443-21 | 5943622.2520 | 5572095.2760 |
| 332.444-22 | 5944562.4780 | 5581674.6070 |
| 342.122-14 | 5936986.3150 | 5555009.9000 |
| 342.122-14/1 | 5936980.8010 | 5555015.8690 |
| 342.124-16 | 5932626.2270 | 5550491.9080 |
| 342.142-19 | 5925011.7540 | 5551422.0770 |
| 342.143-20 | 5923513.9370 | 5544684.1520 |
| 342.212-10 | 5938590.7500 | 5568349.1430 |
| 342.213-11 | 5934756.0760 | 5563935.3620 |
| 342.214-12 | 5930302.5750 | 5569259.8810 |
| 342.222-13 | 5940131.3140 | 5585741.0140 |
| 342.223-14 | 5934755.8590 | 5574558.1850 |
| 342.224-15 | 5935294.7660 | 5584086.2020 |
| 342.224-16 | 5930769.6610 | 5587459.7450 |
| 342.231-17 | 5927429.5090 | 5562656.9720 |
| 342.233-18 | 5921516.1940 | 5556822.6630 |
| 342.234-19 | 5923391.8930 | 5569548.2460 |
| 342.242-20 | 5928984.4360 | 5580382.6310 |
| 342.243-21 | 5920942.0810 | 5577601.9630 |
| 342.244-22 | 5924663.5920 | 5585098.0710 |
| 342.321-13 | 5918351.6430 | 5548284.2020 |
| 342.321-13/1 | 5918259.8280 | 5548381.3900 |
| 342.323-14 | 5910301.4650 | 5544917.5130 |
| 342.323-14/1 | 5910286.3550 | 5544960.4390 |
| 342.324-15 | 5911240.2230 | 5554926.6450 |
| 342.411-10 | 5916485.0010 | 5557347.6860 |
| 342.431-14 | 5907579.3270 | 5558536.7460 |
| 343.111-10 | 5935787.0340 | 5592093.7230 |
| 352.211-10 | 5899111.6200 | 5563335.6510 |
| 332.342-751 | 5947447.1440 | 5555039.2480 |
| 332.344-851 | 5939653.6780 | 5552100.5630 |
| 332.431-501 | 5947198.5560 | 5562548.7780 |
| 332.432-550 | 5948166.6210 | 5569959.4120 |
| 332.433-600 | 5942861.2920 | 5556154.8120 |
| 332.433-601 | 5942014.5770 | 5562542.4590 |
| 332.433-602 | 5942242.7240 | 5560896.6740 |
| 332.433-603 | 5941819.3530 | 5560522.8760 |
| 332.433-2737 | 5942803.2280 | 5566738.0530 |
| 332.434-650 | 5942803.2280 | 5566738.0530 |
| 332.434-651 | 5941412.0790 | 5569725.2270 |
| 332.441-700 | 5947754.7400 | 5573782.5120 |
| 332.441-701 | 5947132.1060 | 5578468.7570 |
| 332.441-701/1 | 5946805.1980 | 5578560.7280 |
| 332.441-701/2 | 5947240.0420 | 5578624.7310 |
| 332.441-701/3 | 5947151.4450 | 5578454.3840 |
| 332.441-701/4 | 5947028.2820 | 5578796.7210 |
| 332.442-751 | 5949118.6800 | 5582623.7470 |
| 332.442-752 | 5945676.0800 | 5584756.4090 |
| 332.443-800 | 5944829.7070 | 5574964.9590 |
| 332.443-801 | 5944587.1650 | 5577780.3860 |
| 332.443-801/1 | 5944406.7640 | 5577904.5190 |
| 332.443-802 | 5940840.0100 | 5576342.2330 |
| 332.443-802/1 | 5940842.1310 | 5576341.8230 |
| 332.444-851 | 5940541.7500 | 5582295.8450 |
| 332.444-852 | 5940684.4250 | 5581049.9020 |
| 342.122-350 | 5937284.7860 | 5549743.0430 |
| 342.122-351 | 5936641.4260 | 5551241.4550 |
| 342.122-352 | 5935531.6880 | 5554175.8490 |
| 342.122-352/1 | 5935435.2180 | 5554316.4430 |
| 342.122-353 | 5935181.5290 | 5552691.7640 |
| 342.123-401 | 5930176.0680 | 5548027.4380 |
| 342.124-450 | 5934316.9940 | 5550930.4220 |
| 342.124-450/1 | 5934253.1260 | 5550946.6140 |
| 342.124-451 | 5934088.2290 | 5548043.1520 |
| 342.124-452 | 5933598.9650 | 5553766.0700 |
| 342.124-452/2 | 5933880.9400 | 5553345.5870 |
| 342.124-452/3 | 5933475.4820 | 5553433.6710 |
| 342.124-453 | 5933048.1760 | 5554209.0790 |
| 342.124-453/1 | 5933351.0780 | 5554576.3220 |
| 342.124-453/2 | 5933112.1720 | 5554189.0850 |
| 342.124-453/3 | 5933059.0090 | 5554120.5730 |
| 342.124-454 | 5932817.5060 | 5552476.4970 |
| 342.124-455 | 5932449.6190 | 5553621.7890 |
| 342.124-455/1 | 5932418.8840 | 5553477.9510 |
| 342.124-456 | 5932058.4250 | 5554991.9540 |
| 342.124-457 | 5930528.9390 | 5553608.6770 |
| 342.124-457/1 | 5930469.5090 | 5553811.1710 |
| 342.141-702 | 5927441.7200 | 5547126.9460 |
| 342.143-801 | 5919651.4020 | 5541413.0090 |
| 342.143-801/1 | 5919811.5140 | 5541712.9150 |
| 342.143-801/2 | 5919659.6660 | 5541018.3250 |
| 342.143-801/3 | 5919453.9930 | 5540981.1320 |
| 342.144-850 | 5921820.4050 | 5548591.5440 |
| 342.144-851 | 5921378.8330 | 5552797.9410 |
| 342.211-100 | 5939328.8690 | 5557798.3410 |
| 342.211-100/1 | 5939339.4110 | 5557795.7560 |
| 342.212-150 | 5937982.3320 | 5564576.3510 |
| 342.212-151 | 5935949.6370 | 5569642.5950 |
| 342.212-151/1 | 5935948.7790 | 5569642.4720 |
| 342.212-151/2 | 5936002.4510 | 5569535.3670 |
| 342.212-151/3 | 5935909.3180 | 5569571.1990 |
| 342.212-151/4 | 5935892.1550 | 5569571.0230 |
| 342.213-200 | 5933041.1120 | 5556646.1920 |
| 342.213-201 | 5932818.0360 | 5560912.3320 |
| 342.214-250 | 5934938.6250 | 5565764.5130 |
| 342.214-251 | 5934127.1400 | 5566842.6720 |
| 342.214-251/4 | 5933947.6620 | 5566831.8340 |
| 342.214-251/5 | 5934034.0310 | 5566736.2580 |
| 342.214-251/6 | 5934000.9630 | 5566262.6530 |
| 342.214-252 | 5934146.3110 | 5567912.1550 |
| 342.214-253 | 5934096.5010 | 5568968.6630 |
| 342.214-253/1 | 5934092.5470 | 5568938.8100 |
| 342.214-254 | 5933918.2460 | 5570021.7700 |
| 342.214-255 | 5932964.9790 | 5564667.9100 |
| 342.214-255/1 | 5932998.4830 | 5564755.1330 |
| 342.214-256 | 5932879.7810 | 5566594.4370 |
| 342.214-256/1 | 5933027.2100 | 5566819.1430 |
| 342.214-256/2 | 5932732.6120 | 5566765.5680 |
| 342.214-256/3 | 5932677.7060 | 5566762.3820 |
| 342.214-257 | 5932720.5990 | 5570008.3460 |
| 342.214-258 | 5932370.9200 | 5566507.6260 |
| 342.214-259 | 5932242.9660 | 5568248.1630 |
| 342.214-260 | 5931650.7720 | 5565210.2910 |
| 342.214-261 | 5933317.9280 | 5567645.0550 |
| 342.214-261/1 | 5933378.9830 | 5567775.4300 |
| 342.214-261/2 | 5933414.4160 | 5567644.0990 |
| 342.214-261/3 | 5933408.3910 | 5567642.4240 |
| 342.221-300 | 5938387.1550 | 5572866.8850 |
| 342.222-350 | 5937232.7670 | 5581656.7920 |
| 342.222-350/1 | 5937208.3710 | 5581706.6450 |
| 342.222-350/2 | 5937207.7840 | 5581661.8340 |
| 342.222-351 | 5940285.6930 | 5580722.7500 |
| 342.223-400 | 5935343.1450 | 5577685.8560 |
| 342.223-401 | 5931104.7350 | 5574852.8080 |
| 342.224-450 | 5933237.6440 | 5580306.2780 |
| 342.224-451 | 5930813.1000 | 5583556.1760 |
| 342.231-500 | 5927840.5460 | 5558971.6840 |
| 342.232-550 | 5927564.1940 | 5567664.5790 |
| 342.233-600 | 5924470.2400 | 5557151.4530 |
| 342.233-601 | 5923144.1560 | 5562349.0540 |
| 342.241-700 | 5927132.0770 | 5575417.8880 |
| 342.242-750 | 5926200.4170 | 5587487.7190 |
| 342.243-800 | 5923607.7310 | 5573559.1080 |
| 342.243-801 | 5920416.3410 | 5574620.7600 |
| 342.243-802 | 5923270.9570 | 5578602.9160 |
| 342.243-803 | 5922777.5610 | 5579605.1620 |
| 342.244-850 | 5924870.1930 | 5580635.5930 |
| 342.244-851 | 5921762.7360 | 5587785.1900 |
| 342.244-851/1 | 5921654.5540 | 5587957.3280 |
| 342.321-300 | 5915990.0460 | 5544742.5790 |
| 342.321-300/1 | 5915900.8960 | 5544654.9700 |
| 342.322-350 | 5919019.2950 | 5551768.1060 |
| 342.322-351 | 5916705.2160 | 5554651.2590 |
| 342.323-400 | 5912010.1000 | 5541872.1200 |
| 342.324-450 | 5913683.2830 | 5548742.1660 |
| 342.324-450/1 | 5913587.1030 | 5548642.4790 |
| 342.324-451 | 5910436.4780 | 5549416.9340 |
| 342.324-451/1 | 5910338.6250 | 5549459.9210 |
| 342.342-750 | 5908830.7830 | 5555062.5900 |
| 342.344-850 | 5904532.9630 | 5555186.2620 |
| 342.344-851 | 5901659.7240 | 5556897.9230 |
| 342.411-100 | 5919029.8130 | 5561973.0170 |
| 342.412-150 | 5919398.2850 | 5569995.7780 |
| 342.413-200 | 5914725.4740 | 5560924.0340 |
| 342.413-201 | 5912598.6960 | 5557028.8330 |
| 342.413-202 | 5910456.6640 | 5563056.8920 |
| 342.413-202/1 | 5910846.4700 | 5562889.1150 |
| 342.421-300 | 5918044.0390 | 5576561.1580 |
| 342.422-350 | 5920390.1250 | 5582551.2450 |
| 342.431-500 | 5908624.2650 | 5560722.9640 |
| 342.431-501 | 5907727.1540 | 5560400.6680 |
| 342.431-501/2 | 5907679.1840 | 5560418.9530 |
| 342.431-501/3 | 5907752.6380 | 5560435.5430 |
| 342.431-502 | 5907331.3680 | 5563684.3420 |
| 342.431-503 | 5907037.9190 | 5560992.2550 |
| 342.431-504 | 5906700.7470 | 5559896.6510 |
| 342.431-505 | 5909798.4710 | 5561457.5860 |
| 342.431-506 | 5908989.2340 | 5561333.9900 |
| 342.432-550 | 5907452.4240 | 5569331.5160 |
| 342.433-600 | 5904088.6990 | 5561232.0350 |
| 342.433-601 | 5900046.5920 | 5560085.4150 |
| 342.434-650 | 5904560.1640 | 5565997.1390 |
| 343.111-100 | 5938025.0840 | 5589095.5980 |
| 343.111-101 | 5936126.5570 | 5588553.5730 |
| 343.111-101/1 | 5936182.9550 | 5588826.4010 |
| 343.113-200 | 5932893.6350 | 5590285.2430 |
| 343.113-200/1 | 5932866.0980 | 5590286.4510 |
| 343.113-203 | 5934617.0670 | 5589979.1680 |
| 343.113-204 | 5931506.3140 | 5589144.6520 |
| 343.131-500 | 5928733.9070 | 5590716.6190 |
| 343.131-501 | 5930450.2770 | 5589734.2080 |
| 343.131-502 | 5929746.2550 | 5588744.6150 |
| 343.131-503 | 5928971.7790 | 5595601.5940 |
| 343.131-504 | 5927930.6370 | 5594872.2410 |
| 343.133-600 | 5924266.1240 | 5594036.8600 |

Zaleca się “wybiórczo” skontrolowanie kilku punktów “bazowych” poprzez ,,spozycjonowanie’’ metodą satelitarną GPS, o ile pozwoli na to sytuacja terenowa (np. spełnienie warunków dla przeprowadzenia obserwacji satelitarnych).

Do analizy dokładnościowej istniejącej sieci poziomej osnowy pomiarowej, proponuje się przeprowadzić pomiar (pozycjonowanie) w satelitarnej technice GPS na punktach opisanych w poniższej tabeli przedstawiającej wektory sieci, tzw. ,,dwójki ‘’ punktów:

GMINA CZAPLINEK

| L. p | Punkty początkowe wektorów GPS | Punkty końcowe wektorów GPS | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| SEKCJA 342.222 |
| 1 | 1030; | 2318; | 1030 pkt III-ej klasy |
| SEKCJA 342.224 |
| 2 | 1027; | 2201; | 1027 pkt III-ej klasy |
| SEKCJA 343.113 |
| 3 | 2000; | 2046/38; |  |
| SEKCJA 343.111 |
| 4 | 2013; | 2014; |  |
| SEKCJA 332.444 |
| 5 | 2215; | 2216; |  |
| 6 | 1019; | 2059; | 1019 pkt III-ej klasy |
| SEKCJA 332.442 |
| 7 | 2163; | 2164; |  |
| SEKCJA 332.441 |
| 8 | 1003; | 2337; | 1003 pkt III-ej klasy |
| SEKCJA 332.443 |
| 9 | 1002; | 2199; | 1002 pkt III-ej klasy |
| SEKCJA 342.221 |
| 11 | 1032; | 2429; | 1032 pkt III-ej klasy |
| SEKCJA 342.223 |
| 12 | 1029; | 2045; | 1029 pkt III-ej klasy |
| SEKCJA 342.242 |
| 13 | 1027; | 2000; | 1027 pkt III-ej klasy |
| SEKCJA 343.131 |
| 14 | 2065; | 2066; |  |
| SEKCJA 342.212 |
| 15 | 1083; | 2137; | 1083 pkt III-ej klasy |

GMINA DRAWSKO POMORSKIE

| L. p | Punkty początkowe wektorów GPS | Punkty końcowe wektorów GPS | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| SEKCJA 332.342 |
| 1 | 2192 ; | 2193 ; |  |

| SEKCJA 332.431 |
| --- |
| 2 | 1004; | 2350; | 1004 pkt III-ej klasy |
| SEKCJA 332.344 |
| 3 | 2128; | 2129; |  |
| SEKCJA 342.122 |
| 4 | 2350; | 2351; |  |
| 5 | 1010; | 2333; | 1010 pkt III-ej klasy |
| SEKCJA 342.211 |
| 6 | 2091; | 2101; |  |
| SEKCJA 342.124 |
| 7 | 1033; | 2376; | 1033 pkt III-ej klasy |
| SEKCJA 342.231 |
| 8 | 1023; | 2005; | 1023 pkt III-ej klasy |
| SEKCJA 342.142 |
| 9 | 2135; | 2132; |  |
| SEKCJA 342.144 |
| 10 | 1001; | 2020; | 1001 pkt III-ej klasy |
| 11 | 2032; | 2033 |  |

##### GMINA KALISZ POMORSKI

| L. p | Punkty początkowe wektorów GPS | Punkty końcowe wektorów GPS | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| SEKCJA 342.341 |
| 1 | 2016; | 2055; |  |
| SEKCJA 342.342 |
| 2 | 1017; | 2009; | 1017 pkt III-ej klasy |
| SEKCJA 342.344 |
| 3 | 1007; | 2035; | 1007 pkt III-ej klasy |
| SEKCJA 342.433 |
| 4 | 2007; | 2067; |  |
| SEKCJA 342.431 |
| 5 | 1039; | 2122; | 1039 pkt III-ej klasy |
| 6 | 1009; | 2130; | 1009 pkt III-ej klasy |
| SEKCJA 342.413 |
| 7 | 1024; | 2144; | 1024 pkt III-ej klasy |
| SEKCJA 342.411 |
| 8 | 1022; | 2013; | 1022 pkt III-ej klasy |
| SEKCJA 342.412 |
| 9 | 2017/4; | 2016/3; |  |
| SEKCJA 342.432 |
| 10 | 1007; | 2035; | 1007 pkt III-ej klasy |
| SEKCJA 342.434 |
| 11 | 2006; | 2007; |  |

##### GMINA OSTROWICE

| L. p | Punkty początkowe wektorów GPS | Punkty końcowe wektorów GPS | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| SEKCJA 332.431 |
| 1 | 2171; | 2172; |  |
| SEKCJA 332.432 |
| 2 | 2392; | 2393; |  |
| SEKCJA 332.433 |
| 3 | 1044; | 2265; | 1044 pkt III-ej klasy |
| SEKCJA 342.434 |
| 4 | 1019; | 2092; | 1019 pkt III-ej klasy |
| SEKCJA 342.441 |
| 5 | 2024; | 2290; |  |

##### GMINA WIERZCHOWO

| L. p | Punkty początkowe wektorów GPS | Punkty końcowe wektorów GPS | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| SEKCJA 342.232 |
| 1 | 1029; | 2002; | 1029 pkt III-ej klasy |
| SEKCJA 342.234 |
| 2 | 1024; | 2127; | 1024 pkt III-ej klasy |
| SEKCJA 342.241 |
| 3 | 1008; | 2036; | 1008 pkt III-ej klasy |
| SEKCJA 342.243 |
| 4 | 1025; | 2133; | 1025 pkt III-ej klasy |
| SEKCJA 342.421 |
| 5 | 1009; | 2018; | 1009 pkt III-ej klasy |
| SEKCJA 342.242 |
| 6 | 2056; | 2057; |  |
| SEKCJA 342.244 |
| 7 | 1009; | 2005; | 1009 pkt III-ej klasy |

GMINA ZŁOCIENIEC

| L. p | Punkty początkowe wektorów GPS | Punkty końcowe wektorów GPS | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| SEKCJA 332.434 |
| 1 | 1028; | 2121; | 1028 pkt III-ej klasy |
| SEKCJA 332.443 |
| 2 | 1023; | 2023; | 1023 pkt III-ej klasy |
| SEKCJA 342.212 |
| 3 | 1040; | 2160; | 1040 pkt III-ej klasy |
| SEKCJA 342.213 |
| 4 | 2224; | 2225; |  |
| SEKCJA 342.214 |
| 5 | 1070; | 2071; | 1070 pkt III-ej klasy |
| 6 | 1004; | 2129; | 1004 pkt III-ej klasy |
| SEKCJA 342.231 |
| 7 | 2274; | 2275; |  |

Ogółem wybrano do ,,pozycjonowania’’ w satelitarnej technice GPS – 76 punktów poziomej osnowy pomiarowej oraz 34 punktów szczegółowej osnowy poziomej III – ej klasy. W przypadku trudności obiektywnych w terenie (np. brak warunków dla obserwacji satelitarnych lub zniszczenie czy niedostępność punktów) ujawnionych w trakcie wywiadu terenowego - należy przyjąć inne punkty w tej samej liczbie. Po wykonaniu obserwacji satelitarnych – przedstawić analizę dokładności istniejącej sieci. Punkty spełniające wymogi dokładnościowe włączyć do bazy punktów ,,wspólnych’’. Ze względu na to, że układy ,,2000’’
i ,,1965’’ są układami współrzędnych płaskich w odniesieniu do różnych elipsoid (“układ 2000” – “GRS’ 80”, “układ 1965” – elipsoida Krasowskiego), zastosowane odwzorowania kartograficzne w tych układach należą do grupy odwzorowań wiernokątnych obrazujących części powierzchni elipsoidy na płaszczyznę oraz występowanie na obszarze powiatu drawskiego i terenach bezpośrednio przyległych - punktów I i  II klasy posiadających współrzędne w obu układach - należy wykonać transformację równokątną współrzędnych płaskich na podstawie punktów wspólnych. Po wykonaniu transformacji współrzędnych należy dodatkowo wykonać korektę posttransformacyjną Hausbrandta dokonującą usunięcia odchyłek na punktach wspólnych i ich wyrównanie na wszystkich punktach transformowanych.

W przypadku miasta Drawska Pomorskiego poza obrębem ewidencyjnym nr 20, należy wykonać transformację poziomej osnowy pomiarowej z „układu lokalnego” do PUWG „2000/15”, oraz losowo wybrać w dostępnych miejscach dla obserwacji satelitarnych na terenie miasta kilka wektorów punktów osnowy pomiarowej do kontrolnego spozycjonowania techniką GPS.

Należy też skontrolować długości wektorów ( np. kilkadziesiąt dowolnie wybranych boków osnowy pomiarowej i szczegółowej III-ej klasy lub linii pomiarowych zawierających punkty tych osnów z pomierzonymi długościami
w terenie i obliczonymi ze współrzędnych w układach “1965/3” oraz "2000/15”) według proponowanej poniżej tabeli:

| WEKTOR | DŁUGOŚCI WEKTORÓW |
| --- | --- |
| i | k | Pomierzone w terenie (m) | Obliczone ze współrzędnych |
|  |  |  | Układ “1965/3” fl (m) | Układ “2000/15” fl (m) |
| nrp | nrk | D(m) | D(wsp) f(l)= D(obl)- D(pom) | D(wsp) f(l)= D(obl)- D(pom) |

nrp – numer początkowy pomierzonej długości

nrk - numer końcowy pomierzonej długości

D(m) -  długość pomierzona ( do 0,01 m )

D(wsp) – długości obliczone ze współrzędnych w poszczególnych układach.

Wektory w powyższej tabeli można traktować jako „niezmienniki geometryczne” w różnych układach współrzędnych.

Uwaga: analogiczną tabelę kontroli należy sporządzić również dla układów „lokalnego” miasta Drawsko Pomorskie oraz PUWG „2000/15”.

4.   Wykonać wykazy współrzędnych punktów całej osnowy poziomej (podstawowej 
I – ej klasy, szczegółowej II – ej i III – ej klasy, oraz pomiarowej w układach „1965/3”, „2000/15” i „układu lokalnego” miasta Drawsko Pomorskie w poszczególnych arkuszach)

5.   Zapisać całość powstałych materiałów na nośniku informatycznym  w formatach uzgodnionych z Zamawiającym.

6.   Dokumentację całości prac przekazać Zamawiającemu.
W dokumentacji należy dostarczyć m. in. następujące zbiory   tematyczne:

- szkic rozmieszczenia punktów dostosowania.

- protokół główny transformacji (wraz z analizą dokładności).

- wykazy współrzędnych osnów poziomych I, II, III – ej klasy oraz pomiarowej (po korekcie Hausbrandta).

7.     Powyższe prace należy wykonać w oparciu o następujące rozporządzenie, instrukcje i wytyczne techniczne:

- rozporządzenie rady ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U. Nr 70, poz. 821)

- Instrukcja techniczna G – 2 Szczegółowa pozioma i wysokościowa osnowa geodezyjna i przeliczanie współrzędnych między układami. Wydanie V zmienione GUGiK Warszawa 2001 r.

- Instrukcja techniczna G – 4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe. Wydanie IV zmienione GUGiK Warszawa 2002 r.

- Instrukcja techniczna O1/O2 – 2 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych. Wydanie V zmienione GUGiK Warszawa 2001 r.

- Instrukcja techniczna O – 3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Wydanie II zmienione. GUGiK Warszawa 2001 r.

- Wytyczne techniczne G – 2.5  Szczegółowa pozioma i wysokościowa osnowa geodezyjna. Projektowanie, pomiar i opracowanie wyników. Wydanie I. GUGiK Warszawa 2002 r.

- Wytyczne techniczne G – 1.10 Formuły odwzorowawcze i parametry układów współrzędnych. Wydanie II zmienione. GUGiK Warszawa 2001 r.

Koszalin, dnia 15-go kwietnia 2008 r.                   Opracował:

Jan Siedlecki

Załączniki graficzne:

	szkic z “punktami bazowymi” ( I-ej i II-ej klasy ),

	szkic z projektowanymi wektorami “GPS” ( spozycjonowanie wybranych punktów poziomej osnowy pomiarowej oraz punktów poziomej osnowy szczegółowej III klasy).